## Slide 1: Портативна система моніторингу концентрації CO2 з графічним інтерфейсом
Виконав: студент IV курсу, групи КВ-11
Терентьєв Іван Дмитрович
Керівник: доц.каф. СПіСКС, к.т.н.
Щербина Олександр Андрійович

## Slide 2: Актуальність

## Slide 3
Згідно з дослідженнями, підвищений рівень CO₂ безпосередньо впливає на працездатність, викликає втому, сонливість та знижує концентрацію. У більшості житлових і робочих приміщень відсутні засоби моніторингу цього параметра.
Існуючі пристрої для контролю мікроклімату здебільшого дорогі, потребують постійного живлення або мають складну структуру налаштувань, що обмежує їх використання у побуті чи в умовах обмежених ресурсів.
Більшість доступних рішень або складні в користуванні, або прив’язані до хмарних сервісів. Це унеможливлює їх застосування у простих побутових умовах, де потрібна швидка та надійна індикація якості повітря.
Погіршення якості повітря у приміщеннях
Недоступність ефективних автономних рішень
Потреба у мобільних та енергоефективних системах

## Slide 4: Мета

## Slide 5
Забезпечити контроль якості повітря у приміщеннях. Розробити портативний пристрій для моніторингу CO₂, температури та вологості, що допоможе оперативно реагувати на зміни мікроклімату.
Підвищити комфорт і продуктивність. Створити технічне рішення, що сприятиме кращому самопочуттю людей у навчальних, житлових і робочих просторах.
Реалізувати автономну систему. Забезпечити енергонезалежність пристрою за допомогою живлення від акумулятора та оптимального енергоспоживання.
Використати сучасну елементну базу. Застосувати мікроконтролер STM32 та цифрові сенсори для точних і стабільних вимірювань без потреби в складному обслуговуванні.

## Slide 6: Огляд існуючих рішень

## Slide 7
Google Nest, Tado — керують опаленням, збирають дані про температуру, вологість і рух. Вимагають підключення до Wi-Fi.
Netatmo, Xiaomi Mi Monitor — вимірюють базові параметри (температура, вологість), мають E-Ink дисплеї, працюють на батарейках.
Ajax LifeQuality — поєднують CO₂-датчики з охоронними функціями. Працюють у складі фірмової екосистеми.
Смарт-термостати
Компактні метеостанції
Системи безпеки з кліматичним моніторингом

## Slide 8
Testo, ELT Sensor — призначені для лабораторій. Забезпечують точні вимірювання CO₂, TVOC, температури. Дорогі, потребують калібрування.
Конструкції на базі Arduino, ESP або STM32. Підходять для ентузіастів, гнучкі, але потребують знань у схемотехніці та програмуванні.
Dyson, Mitsubishi Electric — мають вбудовані сенсори повітря в системах вентиляції або кондиціювання. Висока ціна, обмежена модифікація.
Професійні вимірювачі
Системи з інтегрованим моніторингом
DIY-рішення загального призначення

## Slide 9: Обрані технології

## Slide 10
STM32F103C8T6
DHT22 та MH-Z19B
TP4056, MT3608 та AP2112K
STM32CubeMX
STM32CubeIDE
STM32CubeProgrammer
Мікроконтролер
Датчики
Живлення та керування зарядом
Програмне забезпечення
OLED-дисплей SSD1306
Індикація

## Slide 11: Результати розробки пристрою

## Slide 12: Загальна електрична схема пристрою
Основні компоненти
Живлення
Інтерфейси
Мікроконтролер STM32F103C8T6 — ядро системи, обробка даних, керування
Сенсори:
MH-Z19B — вимірювання CO₂ (UART)
DHT22 — температура та вологість (цифровий пін)
Дисплей OLED SSD1306 — графічна індикація (I²C)
Кнопка калібрування — ручне оновлення базового рівня CO₂
Li-Ion акумулятори 2×18650 (паралельно)
TP4056 — зарядка акумуляторів через microUSB
MT3608 — підвищення напруги до 5В для живлення логіки
AP2112K — стабілізація живлення для дисплея та сенсорів
UART — зв'язок з MH-Z19B
I²C — дисплей SSD1306

## Slide 13: Загальна електрична схема пристрою. Додаток А. Схема електрична принципова

## Slide 14: Розробка друкованої плати
100х100 мм, двустороння
Живлення зліва, логіка — по центру
Сенсори — на периферії для відкритого доступу
Кнопки винесені для взаємодії з користувачем
Мінімізація перехресних трас і шумів
Габарити
Принципи розміщення

## Slide 15: Розробка друкованої плати
Перевірка компонування
Усі компоненти вміщено в допустимий об’єм корпусу
3D-візуалізація допомогла виявити конфлікти між конекторами та елементами
Правильна орієнтація компонентів для пайки та монтажу

## Slide 16: Програмна реалізація
Ініціалізація мікроконтролера, периферії, дисплея
Обробка сенсорів DHT22 та MH-Z19B
Перевірка помилок і прогріву
Виведення даних на дисплей
Періодичне оновлення інформації
Реакція на збої сенсорів через інформування користувача
Калібрування CO₂ вручну кнопкою
Таймер для прогріву датчика MH-Z19B перед зчитуванням
Мінімізація навантаження через прапорець оновлення дисплея
Основні етапи
Особливості

## Slide 17: Програмна реалізація. Додаток Б. Структура алгоритму роботи мікропрограми

## Slide 18: Висновок

## Slide 19
Розроблено автономний пристрій на базі STM32F103 для локального моніторингу рівня CO₂, температури та вологості в приміщеннях. Він призначений для покращення умов перебування людей та контролю мікроклімату без підключення до мережі.
Система використовує цифрові сенсори DHT22 та MH-Z19B, що забезпечують точні вимірювання. Результати виводяться на OLED-дисплей, що дозволяє швидко оцінити стан повітря без додаткових пристроїв.
Пристрій живиться від акумулятора з керуванням зарядом через модулі TP4056 та MT3608, що забезпечує автономність і можливість роботи в мобільних умовах.
Завдяки низькій собівартості, простоті конструкції та відсутності залежності від інтернет-зв’язку, система може бути використана у школах, офісах, житлових приміщеннях, тимчасових спорудах або як DIY-рішення для ентузіастів.